### List of VGA register settings

| Register name | port | index | mode 3h (80x25 text mode) | mode 12h (640x480 planar 16-bit color mode) | mode 13h (320x200 linear 256-color mode) | mode X (320x240 planar 256 color mode) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mode Control | 0x3C0 | 0x10 | 0x0C | 0x01 | 0x41 | 0x41 |
| Overscan Register | 0x3C0 | 0x11 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 |
| Color Plane Enable | 0x3C0 | 0x12 | 0x0F | 0x0F | 0x0F | 0x0F |
| Horizontal Panning | 0x3C0 | 0x13 | 0x08 | 0x00 | 0x00 | 0x00 |
| Color Select | 0x3C0 | 0x14 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 |
| Miscellaneous Output Register | 0x3C2 | N/A | 0x67 | 0xE3 | 0x63 | 0xE3 |
| Clock Mode Register | 0x3C4 | 0x01 | 0x00 | 0x01 | 0x01 | 0x01 |
| Character select | 0x3C4 | 0x03 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 |
| Memory Mode Register | 0x3C4 | 0x04 | 0x07 | 0x02 | 0x0E | 0x06 |
| Mode Register | 0x3CE | 0x05 | 0x10 | 0x00 | 0x40 | 0x40 |
| Miscellaneous Register | 0x3CE | 0x06 | 0x0E | 0x05 | 0x05 | 0x05 |
| Horizontal Total | 0x3D4 | 0x00 | 0x5F | 0x5F | 0x5F | 0x5F |
| Horizontal Display Enable End | 0x3D4 | 0x01 | 0x4F | 0x4F | 0x4F | 0x4F |
| Horizontal Blank Start | 0x3D4 | 0x02 | 0x50 | 0x50 | 0x50 | 0x50 |
| Horizontal Blank End | 0x3D4 | 0x03 | 0x82 | 0x82 | 0x82 | 0x82 |
| Horizontal Retrace Start | 0x3D4 | 0x04 | 0x55 | 0x54 | 0x54 | 0x54 |
| Horizontal Retrace End | 0x3D4 | 0x05 | 0x81 | 0x80 | 0x80 | 0x80 |
| Vertical Total | 0x3D4 | 0x06 | 0xBF | 0x0B | 0xBF | 0x0D |
| Overflow Register | 0x3D4 | 0x07 | 0x1F | 0x3E | 0x1F | 0x3E |
| Preset row scan | 0x3D4 | 0x08 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 |
| Maximum Scan Line | 0x3D4 | 0x09 | 0x4F | 0x40 | 0x41 | 0x41 |
| Vertical Retrace Start | 0x3D4 | 0x10 | 0x9C | 0xEA | 0x9C | 0xEA |
| Vertical Retrace End | 0x3D4 | 0x11 | 0x8E | 0x8C | 0x8E | 0xAC |
| Vertical Display Enable End | 0x3D4 | 0x12 | 0x8F | 0xDF | 0x8F | 0xDF |
| Logical Width | 0x3D4 | 0x13 | 0x28 | 0x28 | 0x28 | 0x28 |
| Underline Location | 0x3D4 | 0x14 | 0x1F | 0x00 | 0x40 | 0x00 |
| Vertical Blank Start | 0x3D4 | 0x15 | 0x96 | 0xE7 | 0x96 | 0xE7 |
| Vertical Blank End | 0x3D4 | 0x16 | 0xB9 | 0x04 | 0xB9 | 0x06 |
| Mode Control | 0x3D4 | 0x17 | 0xA3 | 0xE3 | 0xA3 | 0xE3 |